## Slide 1
Alfabetização Visual em Desenho Técnico Industrial
Um guia essencial para aprender a ler, interpretar e criar desenhos técnicos — a linguagem universal da engenharia. Sem experiência prévia em CAD necessária.
DESENHO TÉCNICO
ABNT / 1º DIEDRO
NÍVEL INICIANTE

## Slide 2
FUNDAMENTOS
A Linguagem da Engenharia
Uma fotografia mostra como algo parece. Um desenho técnico mostra como algo deve ser fabricado. Ele é um documento legal e preciso que contém tudo o que o fabricante precisa para produzir a peça corretamente.
Medidas Exatas
Cotas com valores numéricos em milímetros.
Tolerâncias
Margem aceitável de variação dimensional.
Instruções
Acabamentos, materiais e tratamentos.

## Slide 3
FUNDAMENTOS
O Alfabeto das Linhas
Cada tipo de linha tem um significado preciso. Saber lê-las é o primeiro passo para interpretar qualquer desenho técnico.
Linha Contínua Larga
Contornos e arestas visíveis. Representa o que o olho enxerga diretamente na peça.
Linha Tracejada
Arestas e contornos invisíveis. Indica o que está "atrás" ou dentro da peça.
Linha Traço e Ponto
Eixos de simetria e centros de furos. Referências geométricas da peça.

## Slide 4
PROJEÇÕES
Projeções Ortográficas: A Caixa de Vidro
Desdobrar vistas
Projetar faces
Posicionar peça
Imagine a peça dentro de uma caixa de vidro. Cada face do cubo recebe a projeção de uma vista. Ao "desdobrar" o cubo, obtemos todas as vistas no mesmo plano. No Brasil, usamos o 1º Diedro (padrão ABNT): a vista lateral aparece no lado oposto à direção de observação.

## Slide 5
PROJEÇÕES
As Três Vistas Principais
Vista Frontal
A vista principal. Mostra a forma mais característica da peça. É a referência para todas as outras vistas.
Vista Superior
Projetada de cima para baixo. Alinhada verticalmente com a vista frontal. Revela profundidade e largura.
Vista Lateral Esquerda
Projetada do lado esquerdo. Alinhada horizontalmente com a frontal. Mostra altura e profundidade.

## Slide 6
PERSPECTIVAS
Perspectiva Isométrica
Enquanto a perspectiva cônica imita a visão humana (com pontos de fuga), a perspectiva isométrica mantém as medidas em escala real nos três eixos — tornando-a ideal para desenhos técnicos.
📐 Eixos a 30°
Os três eixos formam ângulos de 120° entre si, com inclinação de 30° em relação à horizontal.
📏 Sem Distorção
Medidas reais podem ser aplicadas diretamente nos eixos, sem correção de perspectiva.

## Slide 7
COTAGEM
Escalas e Cotagem
Escalas Mais Usadas
1:1 — Tamanho Real
A peça é desenhada no seu tamanho verdadeiro.
1:2 — Redução
Para peças grandes desenhadas em papel menor.
2:1 — Ampliação
Para peças pequenas com detalhes minuciosos.
Regras de Cotagem
Cotas fora do contorno da peça, sempre que possível
Linha de cota paralela à medida indicada
Evitar repetição de cotas
Unidade padrão: milímetro (mm)
Cotas de diâmetro precedidas de Ø
A cota representa sempre a medida real da peça, independente da escala usada no desenho.

## Slide 8
CORTES
Cortes e Seções: Enxergando o Interior
Quando uma peça possui detalhes internos complexos, usamos cortes — como se "serrássemos" a peça ao meio para revelar seu interior.
Plano de Corte
Linha traço-e-ponto indicando onde a peça foi "cortada" virtualmente.
Hachuras
Linhas inclinadas a 45° indicam a região onde o material foi "cortado".
Seção Transversal
Mostra apenas a fatia cortada, sem o restante da peça.

## Slide 9
SOLID EDGE
Do Papel ao Software: Solid Edge
Todos os conceitos aprendidos se traduzem diretamente no Solid Edge. O software usa exatamente as mesmas regras de projeção, cotagem e representação.
01
Sketch 2D (Rascunho)
O perfil é desenhado com linhas, cotas e restrições — igual ao desenho técnico no papel.
02
Extrusão / Revolução
O sketch vira sólido 3D. As projeções ortográficas são geradas automaticamente.
03
Desenho Técnico (Draft)
O software gera vistas, cortes e cotas seguindo as normas ABNT automaticamente.

## Slide 10
O Que Você Aprendeu Hoje
📋 Linguagem Técnica
Desenho técnico é documento legal com medidas, tolerâncias e instruções de fabricação.
✏️ Tipos de Linhas
Contínua, tracejada e traço-e-ponto — cada uma com significado preciso.
📦 Projeções
Vistas ortográficas no 1º Diedro e perspectiva isométrica para representação 3D.
📐 Escalas e Cortes
Cotagem correta, escalas de representação e cortes para mostrar detalhes internos.
Com esses fundamentos, você está pronto para começar a explorar o Solid Edge com confiança e precisão técnica!