## Slide 1
DIA 2 · SOLID EDGE
Modelagem Elaborada
Cortes, Furos e Revolução — do bloco básico à peça funcional com precisão de engenharia.

## Slide 2
Relembrando conceitos
Configuração
Template ISO métrico + Modo Ordenado ativado via Pathfinder.
Rascunho
Sketch no Plano Frontal com retângulo 60×60mm na origem.
Extrusão
Comando Projeção c/ profundidade de 60mm gerando o cubo.
Arquivo
Salvo em formato .par com histórico completo da construção.

## Slide 3
Além da Extrusão
No Dia 1, criamos o bloco base. Hoje, vamos subtrair massa para transformar esse sólido em uma peça funcional, usando ferramentas de detalhamento essenciais.
Recorte (Cut)
Remove material com base em um perfil 2D desenhado sobre uma face
Assistente de Furo
Cria furos precisos: simples, escareados e com rosca
Revolução
Gera peças circulares girando um perfil em torno de um eixo

## Slide 4
COMANDO RECORTE
Recorte (Cut): Removendo Massa com Precisão
O comando Recorte subtrai material de uma peça existente. O processo segue três etapas fundamentais:
⚠️ A direção do corte é crítica: a seta aponta para o lado que será eliminado.
1
Selecione a face
Clique na superfície onde o recorte será aplicado
2
Desenhe o perfil
Esboce a forma da região a ser removida no modo de rascunho
3
Defina a direção
Confirme o sentido do corte — a seta indica qual lado será removido

## Slide 5
Recorte: Antes e Depois
Antes
Bloco sólido retangular sem modificações
Depois
Bloco com furo retangular e recorte lateral removido
O diagrama ilustra como o comando Recorte transforma um bloco simples em uma peça com geometria complexa, removendo seções específicas conforme o perfil definido pelo projetista.

## Slide 6
ASSISTENTE DE FURO
Hole Wizard: Furos com Precisão Industrial
Furo Simples
Furo cilíndrico passante ou cego. Ideal para eixos e pinos de encaixe.
Furo Escareado
Inclui cone de assentamento na entrada. Perfeito para parafusos de cabeça cônica.
Furo Roscado
Gera rosca interna padrão (métrica ou UNC). Define profundidade e tipo de rosca.

## Slide 7
HOLE WIZARD
Extensões de Furo: Controle Total da Profundidade
Ao definir um furo, o Solid Edge oferece duas opções de extensão que determinam até onde o furo avança na peça:
🔵 Através de Tudo
O furo atravessa completamente a peça, independente da espessura. Ideal para furos passantes.
🟠 Distância Finita
Você define um valor exato de profundidade em milímetros. Essencial para furos cegos e roscados.

## Slide 8
Vamos praticar!!

## Slide 10
CAPÍTULO 4
Modelagem por Revolução
Peças circulares como eixos, polias e flanges são criadas girando um perfil 2D em torno de um eixo de simetria. Diferente da extrusão, a revolução gera geometria totalmente simétrica.
1
Desenhe a Linha de Centro
Eixo de rotação — referência obrigatória do perfil
2
Rascunhe Metade do Perfil
Apenas um lado da peça, do eixo até a borda externa
3
Gire 360°
O Solid Edge revolve o perfil gerando a peça completa

## Slide 11
Revolução: O Perfil e o Eixo
Regras Essenciais do Rascunho
Linha de Centro: deve ser o primeiro elemento do esboço e servir como eixo de rotação
Metade do perfil: desenhe apenas um lado — o software completa a simetria automaticamente
Perfil fechado: o contorno deve estar completamente fechado para gerar um sólido válido
Ângulo de giro: use 360° para peças completas ou valores menores para setores

## Slide 12
Exemplos

## Slide 13
Atividade 1– fazer por revolução

## Slide 14
Atividade 2

## Slide 15
Atividade 3

## Slide 16
Chanfro e arredondamento
Chanfro (Chamfer): Substitui o canto “vivo” por uma superfície plana e inclinada. Ideal para facilitar o encaixe de pinos e furos, além de remover rebarbas.
Arredondamento(Fillet) : Substitui cantos vivos por uma superfície curva com um raio definido. Ele distribui melhor as forças na peça e facilita o escoamento em processos de injeção e fundição.

## Slide 18
Atividade 5

## Slide 19
Atividade 6